## Slide 1
Бортовий комп'ютер автомобіля
Виконавець:
студент гр. МКІп-191
Стеба Дмитро Миколайович
Керівник:
ст.викладач кафедри ІКС
Хижняк Андрій Васильович

## Slide 2
Сучасні автомобілі мають бортові комп'ютери, які керують всіма системи.

## Slide 3
Але в певних регіонах, в зв'язку зі складним економічним становищем, люди змушені використовувати автомобілі старих зразків

## Slide 4
Це тягне за собою ряд екологічних проблем, таких як надлишкові викиди шкідливих газів та не відпрацьованого палива.

## Slide 5
Тому при розробці бортового комп'ютера, я поставив собі за мету зменшення шкідливих викидів шляхом збільшення коефіцієнта корисної дії двигуна

## Slide 6
Для цього при я розробив систему запалювання з можливістю регулювання моменту запалювання.

## Slide 7
В момент спрацювання датчика колінчастого валу програма вираховує оптимальний кут випередження запалювання. Це потрібно для більш ефективного згоряння палива та збільшення економічності двигуна

## Slide 8
Окрім цього в бортовому комп'ютері присутній основний набір систем для моніторингу головних параметрів.
А саме:
Спідометр;
Тахометр;
Загальний пройдений шлях;
Пройдений шлях з моменту включення запалювання;
Контроль рівня палива в баку;
Контроль температури охолоджуючої рідини і за необхідності включення примусового охолодження.

## Slide 9
При проходженні датчиком контрольної точки, в мікроконтроллері відбувається так зване апаратне переривання, запускається функція для підрахунку швидкості та пробігу, як за весь час так і за період.
Спідометр та одометр

## Slide 10
Датчик температури встановлюється в контур системи охолодження двигуна и передає дані на мікроконтроллер. При досягненні заданої температури мікроконтроллер подає сигнал для ввімкнення примусового охолодження.
Датчик температури

## Slide 11
Датчик передає показники на аналоговий вхід мікроконтроллера, який переводить ці дані у відсотки.
Датчик рівня палива

## Slide 12
При проходженні датчиком контрольної точки, в мікроконтроллері відбувається так зване апаратне переривання, запускається функція для підрахунку частоти обертання колінчастого вала та запуску таймера.
Тахометр

## Slide 13
Алгоритм функціонування програми

## Slide 14
Структурна схема

## Slide 15
Електрична принципова схема

## Slide 16
Таким чином, цей пристрій розроблено з урахуванням усіх наявних до нього вимог, а також володіє необхідним функціоналом. Розроблений бортовий комп'ютер зменшуе шкідливі викиди, має меншу вартість, ніж у самого дешевого бортового комп'ютера, представленого на ринку, а також, при необхідності, завжди можна розширити функціонал цього пристрою шляхом додавання блоків програмного коду в прошивку плати Arduino.
Висновок

## Slide 17
Дякую за увагу